## Slide 1: Lecture de plan Identification des pièces

## Slide 2
Eléments à identifier
Eléments de transmission d’un mouvement de rotation:
Roues dentées
Poulies + courroie
Roues + chaîne
Eléments de guidage en rotation:
Roulements
Coussinets
Etanchéité:
Joints
Eléments d’assemblage:
Visserie
Clavette, goupille
Pion de centrage
Entretoise
Eléments de structure fixe:
Bâti, corps
Eléments de structure démontable:
Couvercle, Chapeau, cache

## Slide 3
Un engrenage est l’association de deux roues dentées, la petite roue est souvent appelé pignon.
Les engrenages:

## Slide 4
Sur un dessin d’ensemble on reconnait les roues dentées à la représentation symbolique des dents.
Les engrenages:

## Slide 5
Poulies et courroies :
Poulie (vue en coupe)
Poulie (vue en extérieure)
Deux courroies trapézoïdales
Courroie crantée)

## Slide 6
Roues et chaîne:
Deux roues dentées pour chaîne
Pour alléger le dessin on peut
représenter qu’une partie
des deux chaînes.

## Slide 7
Eléments de guidage en rotation
Les roulements:
L’élément roulant peut être des billes, des cylindres ou des aiguilles (cylindres de petit diamètre)
Roulement
1 rangée
de billes
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à billes à contact oblique
Roulement à rouleaux à contact oblique
Roulement
2 rangées
de billes
Roulement à aiguilles
Sur un plan les roulements sont dessinés en représentation complète ou en représentation simplifiée.
Représentation
complète
Représentation
simplifiée

## Slide 8
Les coussinets

## Slide 9
Etanchéité, les joints
Représentation
simplifiée
Représentation
complète
Sur un plan les joints à lèvre se dessinent en représentation complète ou en représentation simplifiée.
Les joints à lèvre se trouvent entre les parties fixes et les parties tournantes (arbres par exemple)

## Slide 10
Etanchéité, les joints
Le carter est réalisé en plusieurs parties (1, 2, 3, 4, 5, 6), entre chaque partie il y a un joint plat.
Le joint à lèvre est entre une partie fixe (1) et l’arbre qui est en rotation.
1
2
3
5
6
Joint plat 1
Joint plat 2
Joint plat 3
Joint plat 4
Les joints plats se trouvent entre les parties fixes (carter).
Joint à lèvre

## Slide 11
Etanchéité, les joints
On trouve les joints toriques :
entre des pièces fixes - étanchéité statique.
Entre des pièces fixe et en mouvement - étanchéité dynamique.
Joint torique
Joint torique

## Slide 12
Eléments d’assemblage
Vis
Ecrou
Goupille
Pion de centrage
Clavette
Circlips
Entretoise
Cales de réglage

## Slide 13
Les vis
Vis à tête hexagonale
Vis à tête fraisée
Vis à tête
hexagonale creuse
Vis à tête cylindrique

## Slide 14
Les écrous
Ecrou à encoches (utilisé principalement avec les roulements).
Ecrou hexagonal.
Ecrou à encoches
Rondelle à créneaux

## Slide 15
Entretoise , cales de réglage, rondelle
Rondelle
Entretoise
Cales de réglage
Cales de réglage
Toutes ces pièces ont une forme de tube cylindrique mais elles ont des fonctions différentes.
Les entretoises sont démontables contrairement aux épaulements

## Slide 16
Clavette
Clavette
Arbre
Alésage
Clavette parallèle de profil et vue de dessus.
Clavette disque.

## Slide 17
Goupille
Pion de centrage
Le pion de centrage participe au positionnement de deux pièces l’une par rapport à l’autre.
Ici les deux goupilles et le manchon sont utilisés pour réaliser un accouplement entre les deux arbres 1 et 2.
Manchon
Les goupilles et les pions de centrage sont des pièces cylindriques mais leurs utilisations sont différentes.

## Slide 18
Circlips
Circlips extérieur
Circlips intérieur
Les circlips et les cales de réglage sont des pièces cylindriques mais leurs fonctions sont différentes. Un circlips réalise un appui en se plaçant dans une gorge (identifier la gorge sur le plan)

## Slide 19
Exercice d’application
Identifiez le nom des pièces repérées par les numéros en utilisant uniquement le plan.

## Slide 21
Identifiez le nom des pièces |  |  | 
1 | Couvercle | 14 | 
2 |  | 15 | 
3 |  | 16 | 
4 | Corps (partie 1) | 17 | 
5 |  | 18 | 
6 |  | 19 | 
7 |  | 20 | Couvercle
8 | Cale de réglage (entretoise) | 21 | 
9 | Corps (partie 2) | 22 | 
10 |  | 23 | 
11 |  | 24 | 
12 |  | 25 | 
13 |  | 26 | 

## Slide 22
Correction

## Slide 26
Correction |  |  | 
1 | Couvercle | 14 | Ecrou à encoches
2 | Vis | 15 | Joint à lèvre
3 | Joint à lèvre | 16 | Entretoise
4 | Corps (partie 1) | 17 | Rondelle
5 | Arbre de sortie | 18 | Ecrou
6 | Roulement à rouleaux | 19 | Poulie
7 | Entretoise | 20 | Couvercle
8 | Cale de réglage (entretoise) | 21 | Vis
9 | Corps (partie 2) | 22 | Roulement à billes
10 | Vis | 23 | Pion de centrage
11 | Joint plat | 24 | Roulement à billes
12 | Clavette | 25 | Arbre d’entrée
13 | Rondelle à créneaux | 26 | Roue dentée