## Slide 1: Aide à la lecture d’un plan
(Lecture d’un plan représentant un mécanisme avec mouvement.
Lire un plan c’est comprendre le fonctionnement du mécanisme représenté par le dessin.
Un bon moyen de comprendre le fonctionnement de ce mécanisme est de chercher les différentes "mobilités" et de tracer éventuellement le schéma cinématique correspondant.

## Slide 2
Recherche des différentes mobilités :
On regroupe les pièces par "mobilité" , ce qui correspond aux classes d’équivalence dans le cas d’une construction d’un schéma cinématique.
Pour nous aider à trouver ces mobilités on a :
Un dessin en 2D
Une nomenclature éventuellement
En général on connait les mouvements d’entrée et de sortie du mécanisme

## Slide 3
La nomenclature :
Le nom des pièces et les éventuels commentaires nous donnent
des informations sur la mobilité et sur la fonction de chaque pièce.

## Slide 4
1 - Les pièces en rotation sont fréquentes et assez facilement
repérable en général par leurs guidages en rotation.
On cherche ces éléments de guidage (roulements, bagues de
frottement, palier, coussinets, …) sur le dessin et /ou dans la
nomenclature.
Les axes, sauf si ils sont creux, ne sont pas coupé sur un dessin.
2 - Les joints statiques sont entre des pièces d’une même
mobilité ( même classe d’équivalence).
Les joints dynamiques sont entre des pièces de deux classes
d’équivalence différentes.
Le dessin:
Quelques informations pour repérer les ensembles de pièce de même mobilité.

## Slide 5
3 - Deux engrenages en contact sont dans deux classes
d’équivalence différentes.
4 - Pour une même pièce et un même plan de coupe on a les
mêmes hachures (quelque soit la vue). En suivant les hachures on arrive à identifier les pièces de formes complexes même si les surfaces sont discontinues (exemple : carter en coupe)
5 – Astuce pratique : au fur et à mesure qu’on découvre les
différentes classes d’équivalence on les colories pour les
mettre en évidence sur le dessin.

## Slide 6
Exemple
36

## Slide 7
25 |  |  |  | 50 |  |  | 
24 | Clavette | 1 |  | 49 | Circlips | 1 | 
23 | Pignon arbré (axe intermédiaire) | 1 | Z23 = 12 m = 3 | 48 |  |  | 
22 | Vis H | 1 |  | 47 | Roulement à deux rangées de bille | 2 | D = 52, d = 25, B = 15
21 | Rondelle | 1 |  | 46 |  |  | 
20 | Entretoise | 1 |  | 45 | Entretoise | 1 | 
19 | Pignon | 1 | Z19 = 20 m = 2 | 44 | Roue | 1 | Z44 = 26 m = 3
18 | Clavette | 1 |  | 43 | Entretoise | 1 | 
17 | Entretoise | 1 |  | 42 | Clavette | 1 | 
16 | Axe moteur | 1 |  | 41 | Arbre de sortie | 1 | 
15 | Niveau d’huile | 1 |  | 40 |  |  | 
14 | Vis H | 1 |  | 39 | Roulement à deux rangées de bille | 1 | D = 72, d = 36 , B = 23
13 | Anneau de levage | 1 |  | 38 |  |  | 
12 | Joint plat | 1 |  | 37 | Circlips | 2 | 
11 | Vis H | 6 |  | 36 | Roulement à bille à contact radial | 1 | D = 42, d = 20, B = 12
10 | Vis H | 6 |  | 35 |  |  | 
9 | Circlips | 1 |  | 34 |  |  | 
8 | Joint à lèvre | 1 |  | 33 |  |  | 
7 | Circlips | 1 |  | 32 | Roulement à bille à contact radial | 1 | D = 52,d = 20, B = 15
6 | Bouchon | 1 |  | 31 |  |  | 
5 | Couvercle de droite | 1 |  | 30 | Entretoise | 1 | 
4 | Joint papier | 1 |  | 29 | Roue | 1 | Z29 = 40 m = 2
3 | Moteur | 1 | Stator | 28 | Entretoise | 1 | 
2 | Joint papier | 1 |  | 27 |  |  | 
1 | Bâti | 1 |  | 26 |  |  | 
Repère | Désignation | Nombre | Commentaires | Repère | Désignation | Nombre | Commentaires
MOTO-REDUCTEUR |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
On repère les guidages en rotation
36
Axe moteur
Moteur
Arbre de sortie

## Slide 9
On repère les axes de rotation
Axe moteur:
Par continuité l’axe
moteur (16) a la même
mobilité que les pièces
suivantes :
Rondelle (21)
Clavette (18)
Roue (19)
Vis H (22)
Remarque: les arbres (axes) ne sont pas hachurés sur les dessins.
36

## Slide 10
On repère les axes de rotation
Arbre de sortie :
Par continuité l’ arbre
de sortie (41) a la même
mobilité que les pièces
suivantes :
Entretoises (45, 43)
Clavette (42)
Roue (44)
Circlips ( 49)
Remarque: les arbres (axes) ne sont pas hachurés sur les dessins.
36

## Slide 11
On repère les axes de rotation
Arbre intermédiaire :
Par continuité l’ arbre
de intermédiaire (23) a la
même mobilité que les
pièces suivantes :
Entretoises (28, 30)
Clavette (24)
Roue (29)
Circlips (20,37)
Remarque: les arbres (axes) ne sont pas hachurés sur les dessins.
36
Les pièces restantes représentent la partie fixe (le carter) qui est la quatrième classe d’équivalence.

## Slide 12
Schéma cinématique
36

## Slide 13
36
On a superposé les
symboles cinématiques
au dessin pour faciliter
la reconnaissance de
chaque élément.
Schéma cinématique

## Slide 14
Schéma cinématique
Axe moteur
Arbre de sortie
Arbre intermédiaire
Carter