## Slide 1
Point QSE n°1
03/03/2021
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021

## Slide 2
INTRODUCTION
Importance du QSE
Objectifs de la présentation d'aujourd'hui
Points importants de la Norme Allemande
Fil d'Ariane du projet
Certification CE
Prévenir l'ensemble des risques
Assurer la qualité du produit
Prendre en compte les impacts environnementaux
Notes: Le QSE est une partie importante d’un projet qui permet de prévenir l’ensemble des risques industriels. Il vise à assurer le respect des normes vis-à-vis du produit (la qualité du produit), la prise en compte des enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques ainsi que l’étude des impacts environnementaux du produit.
Lors de ce premier point QSE nous vous présenterons les informations importantes de la norme allemande que nous allons devoir prendre en compte lors de la réalisation de notre projet. Cette norme nous guidera tout au long du projet et nous permettra d’assurer l’obtention de la certification CE.

## Slide 3
I] Principes de base pour la conception
II] Systèmes de sécurité
III] Exigences pour les fabricants
IV] Hypothèses de chargement
V] Analyses de forces
VI] Structures
VII] Composants de machines
VIII] Prévention des risques
IX] Organisation
F

## Slide 4
I] Principes de base pour la conception
1
F
Obligation de certification de l’aérogénérateurs
Eolienne capable de résister aux cas de charges imposé par la norme
APPROUVE
Identification des cas de charge maximums
Tous les éléments doivent y résister
Les composants de défaillance mineure ne doivent pas engendrer des dégâts plus graves
Notes: Obligation de certification de l’aérogénérateur :
Obligation de respecter une norme précise pour l’aérogénérateur et qui devra être certifiée. Le but est de garantir un fonctionnement sûr et économique pendant toute la durée de vie.
Capable de résister aux cas de charges spécifiques imposées :
Dans la documentation ont été repérées les charges auxquelles l’éolienne sera soumise dans sa vie, déformations et contraintes. Il nous faudra identifier les cas de charges maximums. Il faudra aussi faire en sorte que les différents éléments résistent aux charges durant leur fabrication (cela comprend tous les éléments de l’éolienne).
Tous les composants faisant état d’une défaillance mineur ne devront pas engendrer des dégâts plus conséquents.

## Slide 5
II] Systèmes de sécurité
2
F
Dispositifs de protection
Système de commande
Système de sécurité
Fonctionnement normal
Sécurisé
Dépassement d'une valeur limite
Deux syst. de freinage indépendants
Energie pour un freinage d'urgence
Système de surveillance
Capteurs en temps réel
Algorithme de traitement de données
Notes: L’éolienne doit être composée d’un système de commande ainsi que d’un système de sécurité.
Le système de commande permet de contrôler l’éolienne, il doit maintenir l’éolienne dans son cadre de fonctionnement normal contrairement au système de sécurité qui intervient lorsqu’une valeur limite est dépassée.
L’éolienne doit impérativement comporter un certain nombre de composants permettant d’assurer le fonctionnement en toute sécurité.
La norme indique qu’il est indispensable d’avoir au moins deux systèmes de freinage (1 Aero et 1 Meca) et de constamment vérifier que l’éolienne possède l’énergie nécessaire pour au moins un freinage d’urgence. Le système de freinage doit être conçu de manière à ce qu’il reste opérationnel si l’alimentation externe échoue. Au moins un système de freinage doit fonctionner sur un système d’aérodynamisme.
Pour la surveillance de l’éolienne, il est imposé par la norme d’utiliser un certain nombre de capteurs afin de d’assurer un guidage en temps réel de l’éolienne.
Ces informations nous permettront de réaliser l’algorithme de traitement de données exigé dans le cahier des charges.

## Slide 6
III] Exigences pour les fabricants
3
F
Certification Fabricant
Les fabricants devront être certifiés pour garantir la qualité de leur fabrication
Assurer la traçabilité de fabrication de tous les éléments
Avoir une protection anti-corrosion sur les éléments mécaniques et électriques.
Matériaux et Production
Tout élément corrodé devra être remplacé
Notes: Les fabricants doivent pouvoir être vérifiés avec un document prouvant la qualité et la certification. Ils doivent avoir des installations et des équipements adaptés et du personnel compétant.
Chaque matériau utilisé doit être clairement nommé dans chaque document afin d’assurer sa traçabilité, et avoir des caractéristiques adaptées à l’utilisation. La protection anti-corrosion est à prendre en compte, que ce soit sur le mât ou les composants mécaniques et électriques. On estime qu’il faudra remplacer un composant corrodé, on assume donc une absence de corrosion pour les calculs en fatigue. Il faudra aussi éviter les poches d’eau et la condensation dans la conception.

## Slide 7
IV] Hypothèses de chargement
4
F
Conditions environnementales moyennes
Conditions exceptionnelles
Profils de vent et de turbulance normaux
Changements aléatoires du vent
Vitesses de vent extrêmes
Rafales, cisaillements extrêmes
A prendre en compte pour le fonctionnement normal + les cycles de démarrage et d'arrêt sur un an
Notes: La structure doit résister aux conditions environnementales moyenne mais aussi des conditions exceptionnelles. Différents modèles de vent et leur configuration sont exprimés. Il est demandé de prendre en compte des profils de vent dit « normal » (NWP) et des modèles de « turbulence normal » (NTM). Il faudra aussi faire attention à prendre en compte des changements aléatoires de la vitesse du vent sur la zone balayée par le rotor car cela peut avoir un effet considérable sur la résistance à la fatigue il faudra prendre alors des modèles de turbulence tridimensionnelle qui prenne en compte toutes les composantes de la vitesse du vent.
Les modèles de vent extrême (EWM) seront basés sur des vitesses de référence par rapport à la catégorie de l'éolienne. D'autres modèles notamment sur la présence de rafale, de changement de direction, et de cisaillement de vent dans des conditions extrêmes seront à prendre en compte.
Il faudra considérer aussi les cycles de démarrage et d'arrêt du système sur une année avec 1000 Procédure de démarrage et d’arrêt pour un vent à Vin, 50 pour un vent à Vr, et 50 pour un vent à Vout.

## Slide 8
V] Analyses de forces
5
F
Méthodes de calculs : (contraintes, dynamique, quasi-statique)
Vérification des états limites et dates d'entretien
Analyse de forces par EF
Facteurs de sécurité de RDM
Ex :
Notes: Cette partie de la norme allemande donne de précieuses informations concernant les méthodes de calculs à utiliser (de contraintes, dynamique, quasi-statique etc). Elle va ainsi nous permettre de vérifier les états limites ultimes et de service de chacun des composants de l’éolienne.
De la même manière, elle précise l’analyse de force avec la méthode des éléments finis que nous serons sûrement amenés à utiliser.
Enfin, elle détaille également certaines informations concernant la résistance des matériaux de l’éolienne tels que des facteurs de sécurités.

## Slide 9
VI] Structures
6
F
Généralités et mât
Résistance à deux phénomènes naturels :
- Foudre (paratonnerre)
- Tremblement de terre
RDM
mât
Durabilité
Vibration
Transport
Fleche : max 5mm/m
Fréquence naturelle : 20% supérieure aux pâles
e = 1/20 de r
Section 20/30 m
Entretien non régulier
Notes: La nacelle devra avoir un système de protection contre la foudre.
Resistance au tremblement de terre
Il faut un extincteur dans la nacelle, et un deuxième s’il y a une quantité importante de combustible. Ils sont placés des deux côtés de la turbine.

## Slide 10
VII] Composants de machines
7
F
Fournir les dessins techniques de tous les éléments importants de l’éolienne
Assurer le transport des éléments jusqu’au site
Mettre en place les méthodes de montages des éléments
Des éléments avec des contraintes plus fortes :
Système de tangage des pales
Les roulements
Le réducteur
Les freins mécaniques et dispositif de verrouillage
Facteurs de sécurité supplémentaire
Notes: Il est indispensable de fournir un ensemble de documents tels que les dessins techniques des éléments importants de l’éolienne au format standard. Il nous faudra également réfléchir aux moyens de transport des pièces ainsi que le montage de l’éolienne.
La norme donne des informations précises concernant certains systèmes tels que :
Le système de tangage des pales
Les roulements
Le réducteur
Les freins mécaniques et le dispositif de verrouillage
Pour chacun de ces composants, la norme nous fournit les efforts à appliquer, les documents à fournir ainsi que les facteurs de sécurités à prendre en compte. Elle sera donc indispensable pour la réalisation de certains calculs.

## Slide 11
VIII] Prévention des risques
8
F
Isolation
Température
intérieure = 20°C
-> Isolation thermique
Surfaces accessibles protégées
Système de ventilation
Accessibilité
Elévateur
(Int ou Ext)
Palan pour pièces
Echelle en cas d'urgence uniquement
Encombrement
Plain-pied
Eviter enjambement
Ligne de vie vers trappes d'accès
Secours immédiat
Trappes = issues de secours
Ouverture facile et rapide
Extincteurs
Notes: La température intérieure de la tour doit être à 20°C pour le confort et la sécurité. Pour cela la nacelle doit avoir une isolation thermique, les surfaces accessibles pouvant provoquer des brûlures doivent être protégées, et un système de ventilation peut être mis en place.
L’ascension du mât se fait via un élévateur pour limiter les troubles physiologiques. Un élévateur peut être fixé à l’extérieur pour les besoins de nettoyage et de maintenance. L’échelle est présente pour pallier toute panne de l'élévateur. Les outils et les pièces sont montés grâce à un palan.
La hauteur doit permettre aux opérateurs de réaliser les opérations de maintenance sans trop de contraintes.
A propos de la porte de l’eolienne : Elle doit faire 2m05 de haut et 1m de large. Elle doit être suffisamment grande pour permettre le passage de l’opérateur et du matériel, et de permettre aussi l’intervention de secours. Cette porte doit permettre de sortir de l’éolienne et également d’en interdire l’accès à des tiers
Ces trappes d’accès étant une sortie de secours, elles doivent pouvoir être ouvertes dans les deux sens par une personne seule. L’entretien est assuré par deux personnes travaillant seules.
Dans la nacelle, le plancher doit être de plain-pied, éviter les enjambements, et permettre l'accès au matériel. Un dispositif de sécurité auquel s’attache l’opérateur, la ligne de vie, doit suivre le sens de déplacement et être fixé au niveau des trappes d’accès.
----------------------------------

## Slide 12
IX] Organisation
9
F
Prise en compte de la norme
Principe de base pour la conception
Systèmes de sécurité, dispositif de protection et surveillance
Exigence pour les fabricants, gestion de la qualité, matériaux et production
…

## Slide 13
Merci pour votre attention,
Avez-vous des questions ?
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Point QSE n°1 03/03/2021